## Slide 1: I2C 통신 Signal 분석
2기 구자민

## Slide 2: 바이트 분석
1 바이트
2 바이트
4 바이트

## Slide 3: 1바이트
0 0 0 0 1 0 0
Master -> Slave (Write)
Write bit(Master)
ACK bit(Slave)
1 0 0 1 1 0 1 1
Slave 주소 : 4
0 0 0 0 1(4) 0 0
1(128) 0 0 1(16) 1(8) 0 1(2) 1(1)
Write Data : 155
0 0 0 0 1 0 0
Read bit(Master)
ACK bit(Slave)
1 0 0 1 1 0 1 1
0 0 0 0 1(4) 0 0
Slave 주소 : 4
1(128) 0 0 1(16) 1(8) 0 1(2) 1(1)
Read Data : 155
Master <- Slave (Read)
NACK bit(Master)

## Slide 4: 2바이트
0 0 0 0 1 0 0
ACK bit(Slave)
Write bit(Master)
Master -> Slave (Write)
1 0 0 1 1 0 1 1
1(128) 0 0 1(16) 1(8) 0 1(2) 1(1)
Write Data : 155, 170
1 0 1 0 1 0 1 0
1(128) 0 1(32) 0 1(8) 0 1(2) 0
1(128) 0 0 1(16) 1(8) 0 1(2) 1(1)
Read Data : 155, 170
1(128) 0 1(32) 0 1(8) 0 1(2) 0
Master <- Slave (Read)
0 0 0 0 1 0 0
Read bit(Master)
NACK bit(Slave)
1 0 0 1 1 0 1 1
1 0 1 0 1 0 1 0

## Slide 5: 4바이트
Master -> Slave (Write)
Master <- Slave (Read)
0 0 0 0 1 0 0
Slave 주소 : 4
0 0 0 0 1(4) 0 0
Slave 주소 : 4
0 0 0 0 1(4) 0 0
0 0 0 1 0 0 1 1
0 0 0 1(16) 0 0 1(2) 1(1)
Write Data : 19, 98, 4 ,11
0 1 1 0 0 0 1 0
0 1(64) 1(32) 0 0 0 1(2) 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1(4) 0 0
0 0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 1(8) 0 1(2) 1(1)
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 1(16) 0 0 1(2) 1(1)
Write Data : 19, 98, 4 ,11
0 1(64) 1(32) 0 0 0 1(2) 0
0 0 0 0 0 1(4) 0 0
0 0 0 0 1(8) 0 1(2) 1(1)
NACK bit(Slave)
ACK bit(Slave)
Write bit(Master)
Read bit(Master)